Starset-R400

Szárnyas kapumozgató

Szerelési és használati útmutató

|  |  | Tartalom |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Általános szabályok | P.1 |
| 1.2 | Telepítés | P.2 |
|  | A. Előkábelezés | P.2 |
|  | B. Rögzítési pontok | P.2 |
|  | C. Motor rögzítés | P.3 |
|  | D. Bekötés | P.3 |
|  | E. Vészkioldó | P.4 |
| 1.3 | Technikai adatok | P.4 |
|  | A. Méretek | P.4 |
|  | B. Adattábla | P.5 |
| 1.4 | Karbantartás | P.5 |

1.1 Általános szabályok:

Figyelmeztetés :

Ezen útmutató szakképzett, automatika telepítésében jártas személyek részére készült!!!

- Az automatika telepítését ezen útmutató alapot áttekintése és megértése után végezzük.

- A telepítést és bármely karbantartást kizárólag feszültség mentesítés után végezzünk.

- Győződjön meg arról hogy a meglévő kapuszárnyak és oszlopok megfelelő szilárdságúak és a szárnyak előírás szerűen mozgathatóak.

- Szükség esetén gondoskodjon a technika megfelelő földeléséről elektromos csatlakoztatás alatt..

- A telepítéshez elektromos szakember szükséges.

- Tartsa a kezelőszerveket(távirányító, nyomógomb, kódtasztatúra) megfelelő helyen a gyerekektől távol.

- Az automatizált rendszer javításához alkatrész cseréjéhez csak eredeti alkatrészeket használjon. A nem megfelelő alkatrészek felhasználásából illetve szakszerűtlen beavatkozásokból adódó károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

- Soha ne üzemeltesse a hajtóművet ha meghibásodást illetve rendellenes működést tapasztal.

- A hajtóművet kapuszárnyak nyitására és zárására tervezték, minden egyéb felhasználás nem rendeltetés szerű használatnak minősül. A nem rendeltetés szerű használat következményeiért a gyártó nem vállal felelősséget. Mindel felelősség a felhasználót terheli. A nem rendeltetés szerű használat esetén minden nemű garancia elvész.

- A rendszert csak rendeltetés szerűen lehet használni. Mindig kövesse a hatályos szabványokat és előírásokat a szerelési útmutató figyelembe vételével.

- Csak akkor használja a távirányítót ha teljes rálátása van a kapuszárnyakra.

A Starset Kft nem vállal felelősséget a szakszerűtlen beépítésből és nem rendeltetés szerű használatból adódó károkért balesetekért!!!

Kérem gondosan őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából..

1

1.2  Előkábelezés

A  Előkábelezés

RX - 4x0.5 mm2

4

5

2x1.5 mm2

- 24V DC villogó lámpa

- Nyomógomb(opcionális)

| 3. | Vezérlés |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Fotocella | 6 |
| 5. | 24V DC motor fejek |  |

6. Távirányító

1

2	 3

|  | 2x1.5 mm2 | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | 4x0.5 mm2 | mm |
| 4 | TX - 4x0.5 mm2 | 53x1. |
|  | 5 |  |

2x1.5 mm2

2x1.5 mm2

B  Rögzítési pontok

A helyes telepítéshez kövesse a táblázatban leírtakat. Ha szükséges állítson a szárnyakon azért, hogy megfelelően lehessen automatizálni. Telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a szárnyak könnyedén mozognak, ütközővel vannak ellátva, valamint:

- A zsanérok stabilan tartják a szárnyakat és olajozottak.

- A szárnyak mozgását semmi sem akadályozza.

- A szárnyak nem akadnak össze, nem érnek a talajhoz.

A B 140  150  160  170  180  190  200  210

140

150	>120°         110°~120°

160

| 170 | 100°~110° |
| --- | --- |

180

190

200

210

90°~100°

2

- Motorok rögzítése

Rögzítse a konzolt a rajz szerint az oszlopra.

20

| 94 | 82 |
| --- | --- |

Oldja ki a motort a kioldó kulccsal és rögzítse azokat a konzolokra.

Győződjön meg arról, hogy a felhelyezett motorok vízszintesek, különös tekintettel:

- A szárny zárt állásában

- A szárny nyitott állásában.

- A szárny 45 fokos állásában.

Heggesztés előtt (ha szükséges) fedje le a motor fejeket, hogy megvédje azokat a szikráktól.

| no.1 | A | no.2 |
| --- | --- | --- |

B

- Bekötés:

| 1 | White(+) Fehér | Motor | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Yellow(-) Sárga | Motor | 2 |
| 3 | Red(5V) Piros | Hall Sensor | 3 |
|  |  |  | 4 |
|  | Green(Sign) Zöld | Hall Sensor |  |
| 4 |  |  | 5 |
| 5 | Black(GND) Feke | Hall Sensor |  |

- A bekötött kábel ne feszüljön.

- A földelést minden esetben kösse be!(GND)

3

- Vészkioldó (áram szünet  esetére)

Motor fej kioldása (balos)

1). Helyezze be a kioldó kulcsot.

2). Fordítsa el a kulcsot az óramutató járásával ellentétesen.

3). Húzza ki a kioldó kart.

4). Fordítsa el a kulcsot óra mutató járásával megegyezően rögzítve ezzel a kioldó kart. A kulcs elforgatásakor a kioldó karnak kihúzott állapotban kell lennie.

5). A jobbos motor esetében, a kulcs elfordítása ellentétes irányú legyen a baloshoz képest.

1.	2.

3.	4.

1.3 TECHNIKAI ADATOK :

- Méretek:

117mm

190mm

799mm

4

- Adattábla:

| Motor | 24Vdc motor mechanikus kioldással |
| --- | --- |
| Hajtás | Menetorsós |
| Tolóerő | 2000N |
| Lökethossz | 400mm |
| Motor feszültség | 24Vdc |
| Max. terhelés | 4.2A max. 10 másodpercig |
| Max. szárny súly | 250 kg per leaf |
| Max. szárny szélesség | 2.5 meters |
| Működési ciklus | 20% |
| Működési hőmérséklet | -20oC~+50oC |
| Méret | 799mm * 98mm * 170mm |
| Súly | 3.6kg |

1.4 Karbantartás:

Legalább 6 havonta végezze el a következő műveleteket. Intenzív használat esetén végezze ezeket gyakrabban.

Áramtalanítsa a rendszert:

- Tisztítsa meg a csavarokat, csapokat, zsanérokat és olajozza le WD-40-el azokat.

- Ellenőrízze, hogy a rögzítési pontok csavarjai nincsenek-e meglazulva.

- Ellenőrizze a vezetékek sértetlen állapotát.

Adja rá a feszültséget:

- Ellenőrizze a teljesítmény beállításokat.

- Ellenőrizze az áramszüneti kioldás működését.

- Ellenőrizze a fotocellák és egyéb biztonsági berendezések működését.